Mini Guide pour Kaluza

PARTIE I : Présentation des menus

Sommaire

1-	Ouverture de Kaluza	3

2-	L’Analysis list ou liste d’analyse (le rectangle rouge dans la présentation générale)	4

3-	L’Attribute Pane ou panneau des attributs (le rectangle bleu fonce dans la présentation générale)	5

A)	La fenêtre Parameters	5

B)	Dans la fenêtre Compensation	6

C)	La fenêtre Color Precedence	7

4-	La fonction zoom et création de nouvelles feuilles (le rectangle jaune dans la présentation générale)	8

5-	L’espace de travail (le rectangle vert dans la présentation générale)	8

6-	Barre d’outils de création/édition des Histogrammes, Tables, Gates, outils et options d’édition (le rectangle violet dans la présentation générale	9

A)	L’onglet Plots and Tables	9

	Fenêtre Plots	9

	Fenêtre Tables	10

	Fenêtre Sheet Items	10

B)	L’onglet Gates and Tools	11

	Fenêtre Tools	11

	Fenêtre Gates	12

	Fenêtre Plot Mode	13

C)	L’onglet EDIT	14

	Fenêtre Clipboard	14

	Fenêtre Selection	14

7-	Le bouton d’application Kaluza	15

8-	La petite barre d’outils  :	18

9-	Propriétés des plots	18

10-	Propriétés de région :	22

Ouverture de Kaluza

Après avoir ouvert Kaluza, en double cliquant sur le raccourci de bureau :

Cliquer sur Open files… pour aller chercher un ou des protocoles, des composites, des données LMD ou FCS. Une fenêtre s’ouvre, vous permettant d’explorer vos disques pour aller chercher des fichiers.

Cliquer sur le ou les fichiers d’intérêts, puis Open.

Le fichier choisi s’affiche à l’écran :

L’Analysis list ou liste d’analyse (le rectangle rouge dans la présentation générale)

On trouve une colonne#, une colonne Data Set, une colonne Protocol et une colonne * :

Dans ces colonnes, apparaissent respectivement l’ordre des tubes, le nom des fichiers, le nom des protocoles et * lorsque les fichiers sont modifiés.

L’analysis list peut contenir jusqu'à 400 fichiers.

L’Attribute Pane ou panneau des attributs (le rectangle bleu fonce dans la présentation générale)

Il contient 3 fenêtres (entourées ici en bleues claires) : Parameters/Compensation/Color Precedence

## La fenêtre Parameters

On trouve le nom de la donnée (ou bien la liste des données en Composite), ainsi que la liste des paramètres de la donnée.

La petite bulle indique que le paramètre est présent dans la donnée, mais n’est pas représentée ou utilisée dans le protocole.

Si des lignes apparaissent comme suit , cela indique que ce paramètre est présent dans le protocole mais pas dans la donnée (Data Set : LMD ou FCS). Si le logiciel n’a pas reconnu le paramètre alors qu’il est présent, veuillez cliquer sur la ligne et indiquer à quel paramètre il correspond.

S’il y a une multitude de paramètres non reconnus, il se peut que la donnée ne soit pas dans le bon protocole ou qu’il s’agisse d’un format de donnée qui n’est pas automatiquement reconnu par Kaluza.

## Dans la fenêtre Compensation

On trouve le nom du Data Set (ou liste en Composite), une barre d’outils et la matrice de compensation.

NB : La matrice se lit en partant du haut de la colonne, ex FL1 pour le fluorochrome FITC, qui est compense a 24,60% dans la FL2, 8,00% dans la FL3 et 0,50% dans la FL4.

Dans la barre d’outils, l’icône  vous permet d’importer une matrice de compensation déjà sauvegardée. Cet icône vous permet d’importer une matrice au format .compensation ou .txt. De plus, il est possible d’importer une matrice de fichiers .fcs, .lmd, .analysis. Il n’est pas possible d’importer une matrice de fichiers .PRO ou .protocol.

L’icône  vous permet de sauvegarder la matrice de compensation en fichier ayant deux types d’extension .compensation ou .txt.

L’icône  vous permet de remettre la matrice à 0.

L’icône  vous permet d’afficher des ascenseurs sur les axes des histogrammes bi-paramétriques de fluorescence pour modifier les compensations.

L’icône  vous permet d’afficher les vecteurs (position) des autofluorescences.

### La fenêtre Color Precedence

On trouve la couleur des événements non conditionnés. De plus, vous avez la liste des colors gates et la liste des gates sans couleurs.

Il est possible de changer les couleurs en cliquant directement sur le rectangle colorisé.

Il est possible d’effacer une gate et/ou d’inactiver sa couleur en faisant un clic droit sur la ligne de la gate. Cliquer sur Delete pour détruire ou Disable coloring pour enlever sa couleur.

De la même façon, il est possible de donner une couleur à une gate qui n’en a pas. Pour ce faire, cliquer sur Gates Without Color, sélectionner la gate d’intérêt, puis en faisant un clic droit, cliquer sur Enable Coloring.

Enfin, il est possible de changer l’ordre des gates ou la précédence, en cliquant sur les flèches noires.

La fonction zoom et création de nouvelles feuilles (le rectangle jaune dans la présentation générale)

On trouve la fonction zoom pour modifier la vue de la feuille sélectionnée ainsi que l’onglet New Sheet pour créer une ou des autres feuilles de travail, et/ou des feuilles de rapport (Report Sheet)

Il suffit de cliquer sur New Plot Sheet pour créer une nouvelle feuille de travail, et sur New Report Sheet pour créer une feuille de rendu (feuille de rapport ou FlowPage).

L’espace de travail (le rectangle vert dans la présentation générale)

On trouve les données représentées selon les Histogrammes ou tables présent dans le protocole. Si la page sélectionnée à l’écran est une Report Sheet (feuille de rendu, rapport, FlowPage), les données sont représentées dans les plots qui pourront servir à faire une impression, pour sauvegarde, au format papier et/ou pdf.

Si la donnée ouverte est un LMD, les fenêtres correspondent aux plots d’acquisition. Il est possible d’en supprimer, d’en ajouter à l’aide de la barre d’outils de création/édition des plots (rectangle violet).

Si vous ouvrez directement une donnée fcs, il faudra créer un protocole ou en appliquer un.

Barre d’outils de création/édition des Histogrammes, Tables, Gates, outils et options d’édition (le rectangle violet dans la présentation générale

On trouve 3 onglets : Plots and Tables, Gates and Tools et Edit

## L’onglet Plots and Tables

### Fenêtre Plots

Vous y trouvez les icones de création des plots. Cliquer sur :

Cliquer sur :

### Fenêtre Tables

Cliquer sur :

Pour avoir un Plot de synthèses de statistiques pour toutes les gates présentes dans le protocole d’analyse.

Ce plot ne nécessite pas de conditionnement, il tient compte des équations de gate.

Pour avoir une fenêtre, de synthèse de certaines informations FCS (Flow Cytometry Standard) contenu dans la donnée. Par exemple : type de cytomètre, la date d’acquisition, l’heure a laquelle elle s’est terminée et le nom de la donnée.

### Fenêtre Sheet Items

Cliquer sur :

Vous pourrez ajouter une image de n’importe quel type d’extension :

Ajouter une zone de texte à l’extérieur des Plots, pour laisser des informations sur le tube ou autre…

Par exemple : informations sur le type d’échantillon, la liste de marquages…

## L’onglet Gates and Tools

### Fenêtre Tools

Il y a 3 sous menus : Tools, Gates et Plot Mode

L’onglet  Select est par défaut enclenché, car cela indique que vous avez le curseur en mode sélection, pour attraper les plots, les déplacer, les détruire…

L’icône  Annotation, vous permet de rajouter du texte sur un Plot.

Cette option est différente de l’ajout de texte au sein de la feuille d’analyse.

L’icône  vous permet d’ajouter une région linéaire sur un Overlay Plot, afin de calculer des statistiques :

### Fenêtre Gates

Le sous-menu « Gates » contient tous les icônes de création de gate :

Toutes ces régions sont automatiquement créées en Gate par le système, vous pouvez choisir de les utiliser ou non.

L’icône  vous permet de créer des gates booléennes.

Pour créer une gate booléenne, cliquer sur New Gate

Une ligne apparait, vous pouvez changer le nom.

Ensuite, il faut saisir une équation logique. Vous avez accès à 3 types de logiques :

NOT B : , A AND B : , A OR B :

Pour avoir les points de l’intersection A et B plus ceux de C, il faut écrire :

B = C OR (A AND B)

Si la ligne reste rouge, il y a un problème dans l’équation logique.

### Fenêtre Plot Mode

Il comprend l’icône .

Cette icône vous permet d’afficher des curseurs sur les Histogrammes bi-paramétriques, afin d’ajuster ou de faire les compensations de fluorescences.

## L’onglet EDIT

Cet onglet donne accès à 2 sous-menus : Clipboard et Selection

### Fenêtre Clipboard

Vous pouvez couper, copier, coller : classiquement  ou coller avec lien, détruire .

### Fenêtre Selection

Vous pouvez tout sélectionner  ou annuler la sélection .

Ces fonctions sont utilisées pour les plots.

Le bouton d’application Kaluza

En cliquant sur ce bouton , vous accédez à différentes fonctions.

L’icône  vous donne accès à la création d’une nouvelle liste d’analyse (Analyst List), un nouveau protocole (Protocol), un nouveau composite avec 2 tubes (Composite), et une liste de 6 tubes pour utiliser l’algorithme automatique de calcul des compensations (Compensation).

L’icône  vous permet d’aller chercher des fichiers de cytométrie dont voici les extensions

L’icône  vous permet de sauvegarder TOUTE la liste d’analyse, qu’elle contienne 1 à 400 fichiers.

L’icône  donne accès à ce menu :

Vous pouvez sauvegarder spécifiquement :

- l’analyse sélectionnée,

- la liste d’analyse complète, si plusieurs analyses sont sélectionnées,

- le protocole de la donnée sélectionnée,

- le composite des données analysées ,

- la matrice de compensation de la donnée sélectionnée.

L’icône  vous permet d’accéder à ce menu :

Vous pouvez :

- imprimer la feuille sélectionnée (travail ou imported ou new plot sheet ou report sheet) de l’analyse présente à l’écran

- imprimer la ou les reports sheets (feuille de rendu ou de rapport ou FlowPage) des données sélectionnées

- imprimer TOUTES les feuilles (Imported, Plot sheet, report sheet) de toutes les données présentes dans la liste d’analyses

L’icône  vous permet d’exporter toutes les statistiques sélectionnées des données sélectionnées dans votre liste d’analyse.

Attention, si vous exportez des données, mais qu’il n’y a aucune statistique sélectionnée (les statistiques apparaissent sous le plot), l’outil va créer un fichier .csv qui ne contiendra pas de statistiques.

La petite barre d’outils  :

Vous donne accès aux fonctions Undo  (Retour en arrière) en cas d’erreur, de Redo  (Refait l’action annulée) qui s’oppose à l’action précédente.

L’icône  vous permet de sauvegarder TOUTE la liste d’analyse, que vous n’ayez qu’une ou plusieurs données sélectionnées.

L’icône  vous permet d’imprimer la feuille sélectionnée, de la donnée sélectionnée. Par exemple, si j’ai un tube à l’écran et que je visionne la « report sheet », l’action sur ce bouton imprimera uniquement cette dernière, même si j’ai d’autres feuilles pour ce tube, et qu’il y a d’autres tubes dans la liste d’analyse.

Propriétés des plots

Pour y accéder faites un clic gauche puis un clic droit sur le plot. Vous accédez au menu radial à 6 sous-menus :

- En survolant avec la souris :

on accède aux fonctions d’édition (couper , copier , coller , coller avec lien , détruire  et sauvegarder le plot en tant qu’image )

- En survolant , on accède à l’affichage des statistiques d’intérêts.

Si on désire exporter des valeurs dans Excel, il faut les sélectionner ici en cochant les cases souhaitées.

Elles apparaissent sous le plot, si la case Statistic Visible est cochée.

- En survolant , on accède aux options d’affichages.

Ainsi, il sera possible de faire apparaître plusieurs informations dans le titre du plot ou sur les axes du plot, comme montré ci-dessous :

Exemple :

- En survolant , vous accédez aux fonctions de création de gate :

- En survolant , vous accédez à la rubrique DATA :

- En survolant, vous accédez aux propriétés de colorisation :

4 modes sont accessibles quand l’option  :

Density	Contour with outliers	Contour  	Contour with Density

Propriétés de région :

#### Pour y accéder faites un clic gauche pour la sélectionner puis un clic droit :

#### 4 icônes sont accessibles :

- L’icône  vous donne accès aux fonctions d’édition :

Vous pourrez ainsi couper , copier , coller , coller liée , détruire , sauvegarder la région en tant qu’image

- L’icône  vous donne accès aux options d’affichage de la région :

Vous pouvez :

changer le nom ,

activer ou désactiver la colorisation ,

choisir la couleur de la gate ,

afficher ou non une statistique number, %gated, %total ,

activer ou non le label faisant suite à la statistique . Ainsi le nom de la région deviendra

- L’icône  vous donnera accès aux fonctions de création de gate et annotation (identique à l’onglet Gate and Tools)

- L’icône  vous donnera accès aux coordonnées de la gate et à la fonction de liaison entre gate de même type (liaison possible uniquement entre gates identiques : rectangle avec rectangle ; les quadrants et Hinged ne sont pas liables)

# Text boxes

Bouton d’application

5 - Barres d’outils de création/édition des Histogrammes, Tables, Gates, outils et options d’édition

Version de kaluza et help

3 - Fonction zoom et création de page

2 - Attribute Pane

1 - Analysis List

4 - Espace de travail ou feuille de rapport

Changement de gate

Changement du paramètre de l’axe des X

Changement de l’échelle

Augmentation ou diminution du nombre de décades, en mode logicle  le pourcentage de compression de l’axe

Idem pour le paramètre en Y

Changement de résolution du plot min 128x128, max 1024x1024

Permet de renverser le plot tout en conservant la région

Utilisation des couleurs des gates

Utilisation de la couleur des points non conditionnées

Utilisation de différents modes : Densité, Contour avec évènements rares (moins fréquents), Contour, Contour avec densité

Possibilité de changer les seuils de colorisation en « Banded Coloring Mode »

Changement de couleurs en cliquant sur les rectangles

Utiliser un titre custom pour le plot

Et/ou des noms d’axes custom

Dans l’entête :

Faire apparaitre ou non le nom de la gate dans l’entête du plot

Faire apparaitre le nom de la donnée

Faire apparaitre les noms des paramètres

Faire apparaitre la description des paramètres

Faire apparaitre les échelles des paramètres

Sur les axes :

Faire apparaitre ou non la graduation des axes

Faire apparaitre une grille

Faire apparaitre les noms des paramètres

Faire apparaitre la description des paramètres

Faire apparaitre les échelles des paramètres